## Slide 1: Исследование опроса клиентов по удовлетворенности качеством связи
Итоговый проект по средней аналитике

## Slide 2: Обо мне:
Гонца Алексей
Образование: МГТУ им. Н. Э. Баумана
Инженер по эксплуатации электропоездов Сапсан, Ласточка

## Slide 3: Опрос клиентов «Мегафон»
Какая причина низкой оценки?
1 - Недозвоны, обрывы при звонках
2 - Время ожидания гудков при звонке
3 - Плохое качество связи в зданиях, торговых центрах и т. п.
4 - Медленный мобильный интернет
5 - Медленная загрузка видео
6 - Затрудняюсь ответить
7 - Свой вариант
Оцените насколько вы удовлетворены качеством связи за последний месяц.
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

## Slide 4: Технические параметры сети
Total Traffic(MB) Общий трафик (МБ)
Downlink Throughput(Kbps) Пропускная способность канала загрузки (кбит/с)
Uplink Throughput(Kbps) Пропускная способность канала отправки (кбит/с)
Downlink TCP Retransmission Rate(%) Скорость повторной передачи TCP по нисходящему каналу (%)
Video Streaming Download Throughput(Kbps) Скорость загрузки потокового видео (кбит/с)
Video Streaming xKB Start Delay(ms) Задержка запуска потокового видео xKB (мс)
Web Page Download Throughput(Kbps) Скорость загрузки веб-страницы (кбит/с)
Web Average TCP RTT(ms) Среднее значение "пинга" загрузки страницы в Интернете (мс)

## Slide 5: Цель исследования
Оценить:
Зависит ли оценка, которую ставит клиент в опросе, от технических показателей.
Какие технические показатели влияют на оценку пользователей.

## Slide 6: Этапы проведения исследования
1
Проверка данных опроса
2
Разведочный анализ данных
3
4
Формулирование и проверка гипотез
Выводы

## Slide 7: 1. Проверка данных опроса
Наиболее интересные ответы в свободной форме:
'3 - дер.Ширяево Волоколамского района, 9 - в Москве’,
'4. Тульская область Заокский район. Романовские дачи связи почти нет’,
'Когда в Москве-10 а когда в калужской области в деревне Бели-1’,
3112
Клиентов приняло участие в опросе
1.7 %
Ответов в свободной форме на первый вопрос
1315
Клиентов отвечали на второй вопрос

## Slide 8: 2. Разведочный анализ данных

## Slide 9: 2. Разведочный анализ данных
Chart: Распределение оценок
 | 0.17397 | 0.054938 | 0.10628 | 0.040222 | 0.076521 | 0.033028 | 0.065402 | 0.09516 | 0.077829 | 0.27665
Chart: 
 | 64.5 | 35.5
64,5%
Неудовлетворенных клиентов
35,5%
Удовлетворенных клиентов
Ответы на первый вопрос

## Slide 10
2. Разведочный анализ данных
Видим явное наличие выбросов, по всем параметрам, кроме «Total Traffic»
Распределение данных технических параметров

## Slide 11
2. Разведочный анализ данных
После применения правила трех сигм.
Заметим несимметричное распределение данных.
Соотношение групп (64,5% и 35,5%) не изменилось
Распределение данных технических параметров

## Slide 12
2. Разведочный анализ данных
Сильной корреляции между параметрами нет.
Распределение данных технических параметров

## Slide 13
2. Разведочный анализ данных
Распределение данных технических параметров
Так как распределение данных несимметричное, то важно смотреть именно на медианные значения.
Видим, что есть различия в медианных значениях технических параметров между группами.
0
Неудовлетворенные клиенты
1
Удовлетворенные клиенты

## Slide 14
2. Разведочный анализ данных
Распределение данных технических параметров
Какие параметры оказывают наибольшее влияние на оценку клиента?
0
Неудовлетворенные клиенты
1
Удовлетворенные клиенты
Group | 0 | 1 | Diff_median, %
Total Traffic(MB) | 378,7 | 355,9 | -6,4
Downlink Throughput(Kbps) | 1294,7 | 1536,0 | 15,7
Uplink Throughput(Kbps) | 116,5 | 121,3 | 4,0
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 1,3 | 1,2 | -7,26
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 4100,9 | 4797,6 | 14,5
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 1706,0 | 1582,0 | -7,8
Web Page Download Throughput(Kbps) | 1584,1 | 1768,0 | 10,4
Web Average TCP RTT(ms) | 128,0 | 109,0 | -17,4

## Slide 15
2. Разведочный анализ данных
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
Chart: 
| 3-Плохое качество связи в зданиях, торговых це... | 1-Недозвоны, обрывы при звонках | 4-Медленный мобильный интернет | 5-Медленная загрузка видео | 2-Время ожидания гудков при звонке | 7-Свой вариант | 6-Затрудняюсь ответить
 | 0.29695 | 0.25533 | 0.24061 | 0.089848 | 0.078173 | 0.034518 | 0.0045685
544
Клиента не ответили на второй вопрос
7
Клиентов ответили не корректно
1970
Общее количество оценок клиентов*
* Каждый клиент мог указывать несколько причин

## Slide 16: 3. Формулирование и проверка гипотез

## Slide 17: 3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на первый вопрос
Гипотеза 1.
H0: Оценка клиента о качестве связи не зависит от технических параметров
H1: Оценка клиента о качестве связи зависит от технических параметров

## Slide 18
Проверим количественные данные (технические параметры) на нормальность распределения с помощью критерия Шапиро-Уилка.
Распределение считали нормальным при p > 0.05
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на первый вопрос
Feature | P | Conclusion
Total Traffic(MB) | 1.702827e-24 | Распределение несимметричное
Downlink Throughput(Kbps) | 5.581977e-35 | Распределение несимметричное
Uplink Throughput(Kbps) | 8.609791e-35 | Распределение несимметричное
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 5.318863e-32 | Распределение несимметричное
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 2.194182e-26 | Распределение несимметричное
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 1.076488e-30 | Распределение несимметричное
Web Page Download Throughput(Kbps) | 1.021029e-27 | Распределение несимметричное
Web Average TCP RTT(ms) | 1.154516e-40 | Распределение несимметричное

## Slide 19
Распределение отличное от нормального
Две независимые выборки
Оценку различий будем выполнять с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
Различия будем считать статистически значимыми при p ≤ 0.05
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на первый вопрос
Feature | P_value | Conclusion
Total Traffic(MB) | 1.459213e-01 | Статистически незначимые различия
Downlink Throughput(Kbps) | 3.694991e-04 | Статистически значимые различия
Uplink Throughput(Kbps) | 1.480546e-01 | Статистически незначимые различия
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 1.414397e-03 | Статистически значимые различия
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 5.561746e-06 | Статистически значимые различия
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 1.275254e-07 | Статистически значимые различия
Web Page Download Throughput(Kbps) | 3.821712e-06 | Статистически значимые различия
Web Average TCP RTT(ms) | 2.333651e-06 | Статистически значимые различия
Согласно тесту Манна-Уитни почти по всем техническим показателям, кроме Total Traffic(MB) и Uplink Throughput(Kbps) имеются значимые статистические различия между группами клиентов.

## Slide 20
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на первый вопрос
Feature | P_value | Conclusion
Total Traffic(MB) | 2.737475e-01 | Статистически незначимые различия
Downlink Throughput(Kbps) | 1.658786e-03 | Статистически значимые различия
Uplink Throughput(Kbps) | 8.526749e-02 | Статистически незначимые различия
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 7.873451e-03 | Статистически значимые различия
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 1.196277e-04 | Статистически значимые различия
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 7.611363e-07 | Статистически значимые различия
Web Page Download Throughput(Kbps) | 1.267616e-03 | Статистически значимые различия
Web Average TCP RTT(ms) | 2.662735e-04 | Статистически значимые различия
Проверим гипотезу при помощи Бутсрэп (1000)
Считаем различия статистически значимыми, если нулевое значение разницы средних значений не попадает в 95% процентный интервал распределения.
Метод Бутсрэп подтверждает полученные результаты с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни о том, что в значениях технических параметров имеются значимые статистические различия между группами клиентов.

## Slide 21
Оценка клиентов о качестве связи зависит от технических показателей сети. Наибольшее влияние оказывает скорость загрузки и время до начала воспроизведения онлайн-видео (Video Streaming Download Throughput(Kbps), Video Streaming xKB Start Delay(ms))
3. Формулирование и проверка гипотез
Гипотеза 1.
H0: Отвергаем на 0.05 уровне значимости на имеющихся данных
H1: Не отвергаем на 0.05 уровне значимости на имеющихся данных

## Slide 22
3. Формулирование и проверка гипотез
Гипотеза 2.
H0: Ответы клиентов о причине низкой оценки не зависят от технических параметров
H1: Ответы клиентов о причине низкой оценки зависят от технических параметров
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки

## Slide 23
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
Ответ № | N
Группа 1 | 503
Группа 2 | 154
Группа 3 | 585
Группа 4 | 474
Группа 5 | 177
Группа 6 | 9
Группа 7 | 68
Проверим на нормальность распределения с помощью критерия Шапиро-Уилка.
Почти все выборки имеют несимметричное распределение кроме группы 6 (пользователи с ответом "Затрудняюсь ответить") из-за малого количества таких ответов (всего 9 ответов).
1 - Недозвоны, обрывы при звонках
2 - Время ожидания гудков при звонке
3 - Плохое качество связи в зданиях
4 - Медленный мобильный интернет
5 - Медленная загрузка видео
6 - Затрудняюсь ответить
7 - Свой вариант

## Slide 24
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
Более двух независимых выборок
Распределение отличное от нормального
Применим критерий Краскела-Уоллиса.
Считаем статистически значимые различия при p ≤ 0.05.
Feature | P_value | Conclusion
Total Traffic(MB) | 0.222229 | Статистически незначимые различия
Downlink Throughput(Kbps) | 0.002952 | Статистически значимые различия
Uplink Throughput(Kbps) | 0.151256 | Статистически незначимые различия
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 0.077603 | Статистически незначимые различия
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 0.000033 | Статистически значимые различия
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 0.010237 | Статистически значимые различия
Web Page Download Throughput(Kbps) | 0.001933 | Статистически значимые различия
Web Average TCP RTT(ms) | 0.015113 | Статистически значимые различия
К сожалению, коттерий Краскела-Уоллиса не говорит между какими конкретно группами есть различия.
1 - Недозвоны, обрывы при звонках
2 - Время ожидания гудков при звонке
3 - Плохое качество связи в зданиях
4 - Медленный мобильный интернет
5 - Медленная загрузка видео
6 - Затрудняюсь ответить
7 - Свой вариант

## Slide 25
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
Для определения различий между группами применим попарно тест Манна-Уитни. (кроме 6)
Различия будем считать статистически значимыми при p ≤ 0.05/7 (пересчет на число групп).
В основном получили статистически значимые различия при сравнении с группами 4 и 5. Заметим, что только ответы "4-Медленный мобильный интернет" и "5-Медленная загрузка видео" относятся к проблемам с интернетом. Другие ответы считаем, что проблемы клиентов с качеством связи.
1 - Недозвоны, обрывы при звонках
2 - Время ожидания гудков при звонке
3 - Плохое качество связи в зданиях
4 - Медленный мобильный интернет
5 - Медленная загрузка видео
6 - Затрудняюсь ответить
7 - Свой вариант
Сгруппируем ответы на второй вопрос на две группы. Ответы 1,2,3,6,7 относятся к проблемам с мобильной связью, а ответы 4, 5 относятся к проблемам с загрузкой интернета.

## Slide 26
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
Group_q2 | Интернет | Моб. связь
Total Traffic(MB) | 404,1 | 369,0
Downlink Throughput(Kbps) | 1110,0 | 1276,1
Uplink Throughput(Kbps) | 107,6 | 118,7
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 1,4 | 1,4
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 3363,1 | 4113,1
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 1839,0 | 1713,0
Web Page Download Throughput(Kbps) | 1363,5 | 1582,8
Web Average TCP RTT(ms) | 140,0 | 127,0
У клиентов, которые ответили о проблеме с интернетом почти все медианные показатели по загрузке видео и интренет-страниц ниже, чем у клиентов, которые говорят о проблемах с качеством телефонных звонков. При этом пользователи группы "Интернет" в медианном значении больше пользуются связью (выше медиана по параметру Total Traffic(MB)).
651
Ответ о проблемах с интернетом
1319
Ответов о проблемах со связью

## Slide 27
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
Feature | P_value | Conclusion
Total Traffic(MB) | 0.059107 | Статистически незначимые различия
Downlink Throughput(Kbps) | 0.003031 | Статистически значимые различия
Uplink Throughput(Kbps) | 0.009347 | Статистически значимые различия
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 0.477327 | Статистически незначимые различия
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 0.000003 | Статистически значимые различия
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 0.000185 | Статистически значимые различия
Web Page Download Throughput(Kbps) | 0.000013 | Статистически значимые различия
Web Average TCP RTT(ms) | 0.001526 | Статистически значимые различия
Наибольшее влияние оказывает скорость загрузки и время до начала воспроизведения онлайн-видео и загрузка интернет-страницы.
Проверим значимость различий между группами при помощи критерия Манна-Уитни.

## Slide 28
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
Проверим значимость различий между группами при помощи Bootstrap
Feature | P_value | Conclusion
Total Traffic(MB) | 0.082625 | Статистически незначимые различия
Downlink Throughput(Kbps) | 0.003357 | Статистически значимые различия
Uplink Throughput(Kbps) | 0.021179 | Статистически значимые различия
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 0.698734 | Статистически незначимые различия
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 0.000054 | Статистически значимые различия
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 0.000707 | Статистически значимые различия
Web Page Download Throughput(Kbps) | 0.000005 | Статистически значимые различия
Web Average TCP RTT(ms) | 0.012671 | Статистически значимые различия

## Slide 29
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
Наибольшее влияние оказывает скорость загрузки онлайн-видео
и загрузка интернет-страницы.
Так как критерий Манна-Уитни неробострастен к повторяющимся значениям, то применим критерий Фридмана для зависимых выборок.
Feature | P_value | Conclusion
Total Traffic(MB) | 0.159626 | Статистически незначимые различия
Downlink Throughput(Kbps) | 0.578019 | Статистически незначимые различия
Uplink Throughput(Kbps) | 0.605569 | Статистически незначимые различия
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 0.647749 | Статистически незначимые различия
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 0.040419 | Статистически значимые различия
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 0.113293 | Статистически незначимые различия
Web Page Download Throughput(Kbps) | 0.001217 | Статистически значимые различия
Web Average TCP RTT(ms) | 0.024220 | Статистически значимые различия
Сравнения между группами ответов
1, 3, 4.
Выборки из 474 ответов.
1 - Недозвоны, обрывы при звонках
2 - Время ожидания гудков при звонке
3 - Плохое качество связи в зданиях
4 - Медленный мобильный интернет
5 - Медленная загрузка видео
6 - Затрудняюсь ответить
7 - Свой вариант

## Slide 30
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
По всем показателям выборки имеют статистически незначимые различия.
Проверим зависимости между группами с помощью критерия Уилкоксона для зависимых выборок.
Сравнения между группами ответов
1, 3.
Выборки из 474 ответов.
1 - Недозвоны, обрывы при звонках
2 - Время ожидания гудков при звонке
3 - Плохое качество связи в зданиях
4 - Медленный мобильный интернет
5 - Медленная загрузка видео
6 - Затрудняюсь ответить
7 - Свой вариант
Feature | P_value | Conclusion
Total Traffic(MB) | 0.820636 | Статистически незначимые различия
Downlink Throughput(Kbps) | 0.749553 | Статистически незначимые различия
Uplink Throughput(Kbps) | 0.381809 | Статистически незначимые различия
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 0.599809 | Статистически незначимые различия
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 0.405595 | Статистически незначимые различия
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 0.660630 | Статистически незначимые различия
Web Page Download Throughput(Kbps) | 0.703529 | Статистически незначимые различия
Web Average TCP RTT(ms) | 0.184340 | Статистически незначимые различия

## Slide 31
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
Выборки имеют статистически значимые различия по показателям скорости загрузки видео и интернет-страниц.
Проверим зависимости между группами с помощью критерия Уилкоксона для зависимых выборок.
Сравнения между группами ответов
1, 4.
Выборки из 474 ответов.
1 - Недозвоны, обрывы при звонках
2 - Время ожидания гудков при звонке
3 - Плохое качество связи в зданиях
4 - Медленный мобильный интернет
5 - Медленная загрузка видео
6 - Затрудняюсь ответить
7 - Свой вариант
Feature | P_value | Conclusion
Total Traffic(MB) | 0.169068 | Статистически незначимые различия
Downlink Throughput(Kbps) | 0.147946 | Статистически незначимые различия
Uplink Throughput(Kbps) | 0.117476 | Статистически незначимые различия
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 0.683444 | Статистически незначимые различия
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 0.000868 | Статистически значимые различия
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 0.037212 | Статистически незначимые различия
Web Page Download Throughput(Kbps) | 0.006421 | Статистически значимые различия
Web Average TCP RTT(ms) | 0.187335 | Статистически незначимые различия

## Slide 32
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
Выборки имеют статистически значимые различия по показателям скорости загрузки видео и интернет-страниц.
Проверим зависимости между группами с помощью критерия Уилкоксона для зависимых выборок.
Сравнения между группами ответов
3, 4.
Выборки из 474 ответов.
1 - Недозвоны, обрывы при звонках
2 - Время ожидания гудков при звонке
3 - Плохое качество связи в зданиях
4 - Медленный мобильный интернет
5 - Медленная загрузка видео
6 - Затрудняюсь ответить
7 - Свой вариант
Feature | P_value | Conclusion
Total Traffic(MB) | 0.260950 | Статистически незначимые различия
Downlink Throughput(Kbps) | 0.404231 | Статистически незначимые различия
Uplink Throughput(Kbps) | 0.231044 | Статистически незначимые различия
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 0.773157 | Статистически незначимые различия
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 0.004556 | Статистически значимые различия
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 0.090783 | Статистически незначимые различия
Web Page Download Throughput(Kbps) | 0.011675 | Статистически значимые различия
Web Average TCP RTT(ms) | 0.002955 | Статистически значимые различия

## Slide 33
3. Формулирование и проверка гипотез
Ответы на второй вопрос
о причинах низкой оценки
Почти по всем показателям выборки имеют статистически значимые различия. Совпадает с Бутсрэп
Удалим все ответы, в которых одновременно встрачается (1 и 4) и (3 и 4) и (1 и 5) и (3 и 5 ).
Проверим статистическую значимость при помощи критерия Манна-Уитни.
Выборки из ответов (4, 5) - 72.
Остальные - 475
1 - Недозвоны, обрывы при звонках
2 - Время ожидания гудков при звонке
3 - Плохое качество связи в зданиях
4 - Медленный мобильный интернет
5 - Медленная загрузка видео
6 - Затрудняюсь ответить
7 - Свой вариант
Feature | P_value | Conclusion
Total Traffic(MB) | 3.283509e-02 | Статистически значимые различия
Downlink Throughput(Kbps) | 1.137154e-04 | Статистически значимые различия
Uplink Throughput(Kbps) | 1.881143e-04 | Статистически значимые различия
Downlink TCP Retransmission Rate(%) | 4.073257e-01 | Статистически незначимые различия
Video Streaming Download Throughput(Kbps) | 4.273111e-07 | Статистически значимые различия
Video Streaming xKB Start Delay(ms) | 1.422973e-03 | Статистически значимые различия
Web Page Download Throughput(Kbps) | 1.013071e-08 | Статистически значимые различия
Web Average TCP RTT(ms) | 3.486049e-05 | Статистически значимые различия

## Slide 34
Оценка клиентов о причинах низкой оценки качества связи зависит от технических показателей сети. Наибольшее влияние оказывает скорость загрузки и время до начала воспроизведения онлайн-видео.
Люди, которые жалуются на плохой интернет имеют худшие технические показатели, чем клиенты, которые жалуются на плохую связь.
3. Формулирование и проверка гипотез
Гипотеза 2.
H0: Отвергаем на 0.05 уровне значимости на имеющихся данных
H1: Не отвергаем на 0.05 уровне значимости на имеющихся данных

## Slide 35: 4. Выводы

## Slide 36
При рассмотрении двух групп пользователей, как "Удовлетворенные" и "Неудовлетворенные" качеством связи видим явные различия в показателях технических параметрах. Это говорит о том, что ставя оценку пользователи в основном руководствовались именно качеством связи, а не субъективным отношением к компании.
Наибольшее влияние на оценку оказывает скорость загрузки видео и время ожидания начала воспроизведения видео. На это следует в первую очередь обратить внимание технической службе.
Необходимо дополнительно сопоставить тарифы клиентов с их техническими параметрами для определения дальнейших действий.
При вопросе о причинах низкой оценке качества связи пользователи в основном указывали "плохое качество связи в здании", "недозвоны" и "медленный интернет".
У пользователей с ответами о плохой скорости интернета показатели скорости загрузки ниже, а время ожидания загрузки больше. Технической поддержке необходимо проверить качество соединения у таких пользователей, а клиентской службе предложить таким пользователям тарифы с большей скоростью интернета.
5. При рассмотрении ответов пользователей в свободной форме можно заметить, что есть жалобы на зону покрытия сети при выезде в другие области или деревни. Возможно, такой ответ о причинах низкой оценки следует добавить в опрос.
4. Выводы и действия

## Slide 37
Спасибо за внимание